## Slide 1: Adressage ip
Se préparer pour netpractice

## Slide 2: Plan
Généralités
  Protocole TCP/IP
  Transmission des informations
  A quoi ressemble une adresse IP?
  Qu’est-ce qu’un réseau?
  Et internet dans tout ça?
Créer un réseau
  Comment déterminer les adresses IP d’un réseau?
  Les parties d’une adresse IP
  Comment choisir son masque?
  Comment écrire un masque?
Complexifier un réseau
  Le réseau grandit
  Les routes: c’est quoi?
  Les routes: comment les construire?
  Connecter son réseau à internet
Astuces Netpractice

## Slide 3: Généralités

## Slide 4: Protocole TCP/IP
Mis en place pour permettre la communication entre tous les ordinateurs, peu importe leur fabriquant.
Organise/ordonne la communication:
  quand elle commence
  qui transmet quand
  est-ce que l'info a bien été transmise
  quand elle finit.
IP (Internet Protocol):
identifie les adresses des ordinateurs impliqués.
TCP (Transmission Control Protocol):
transmet les informations d'une adresse à l'autre.

## Slide 5: Transmission des informations
Les informations sont transmises en paquets (fragmentation) afin de ne pas devoir tout renvoyer en cas de problème. Ils sont réassemblés (défragmentation) une fois arrivés.
Chaque paquet peut prendre un chemin différent, pour faciliter la circulation. Le meilleur chemin possible est déterminé par les routeurs et les commutateurs.

## Slide 6: A quoi ressemble une adresse ip?
Version 4 (IPv4)
Encore largement utilisée, notamment pour Netpractice.
Représentées en notation décimale, avec 4 bytes d’int compris entre 0 et 255 séparés par des ‘.’
Version 6 (ipv6)
Transition vers cette dernière version, qui rallonge les plages d’adresses possibles.
Représentées en notation hexadécimale, avec 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des ‘:’
105.230.37.2
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

## Slide 7: Qu’est-ce qu’un réseau?
Plusieurs machines qui communiquent les unes avec les autres via le protocole TCP/IP.
Un réseau peut être constitué de plusieurs sous-réseaux.

## Slide 8: Et internet dans tout ça?
Internet est un « méta » réseau qui regroupe tous les autres réseaux. On y accède donc également via le protocole TCP/IP.

## Slide 9: Créer un réseau

## Slide 10: Comment déterminer les adresses ip D’UN RéSEAU?
En fonction du besoin (combien de machines?), on détermine une plage d’adresses IP, signifiée par un masque, qui sera appliqué à une base commune.
La première et la dernière adresse de cette plage ne sont pas attribuables à une machine.
Exemple:
Besoin | 4 machines | 
Masque | 255.255.255.248, ou /29 | Plage de 6, soit 4 adresses utilisables.
Adresse du sous-réseau | 108.210.42.10 | Base
Première adresse utilisable | 108.210.42.11 | Base + 1
Dernière adresse utilisable | 108.210.42.14 | Base + nbre d’adresses utilisables
Adresse de diffusion | 108.210.42.15 | Dernière utilisable + 1

## Slide 11: Les parties d’une adresse IP
Une adresse IP comprend une partie réseau et une partie hôte, signifiées par le masque.
  Partie réseau: du 1er au 3ème byte maximum.
  Partie hôte: ce qui reste après la partie réseau.
Un même (sous-)réseau = la même partie réseau = les mêmes x premiers bytes.
Chaque byte à 255 d’un masque indique qu’il appartient à la partie réseau. S’il a une autre valeur, il appartient à la partie hôte.
Exemple:
Masque | 255 | 255 | 240 | 0
Répartition | Partie réseau |  | Partie hôte | 
Machine 1 | 175 | 34 | 1 | 16
Machine 2 | 175 | 34 | 2 | 28

## Slide 12: Comment choisir son masque?
On essaye de limiter le gaspillage en prenant le masque le plus proche du besoin.
Exemple:
On peut cependant anticiper des besoins futurs en prenant des plages plus grandes.
Bit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Masque | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
Nbr sous-réseaux possibles | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Nbr adresses par sous-réseaux | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Nbr adresses utilisables par ss-r. | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0
besoin de 12 adresses = 255.255.255.240 = que 2 adresses utilisables «gaspillées».
ou /28

## Slide 13: Comment écrire un masque?
Le masque peut s’écrire de 2 manières:
  Comme les adresses IP: 4 bytes d’int compris entre 0 et 255.
  Par un / suivit du bit correspondant (voir tableau).
Bit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Masque | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
Nbr sous-réseaux possibles | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Nbr adresses par sous-réseaux | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Nbr adresses utilisables | 254 + 254 x3 | 126 + 254 x3 | 62 + 254 x3 | 30 + 254 x3 | 14 + 254 x3 | 6 + 254 x3 | 2 + 254 x3 | 0 + 254 x3 | 0 + 254 x3 | 254 + 254 x2 | 126 + 254 x2 | 62 + 254 x2 | 30 + 254 x2 | 14 + 254 x2 | 6 + 254 x2 | 2 + 254 x2 | 0 + 254 x2 | 0 + 254 x2 | 254+ 254 | 126+ 254 | 62+ 254 | 30+ 254 | 14 + 254 | 6 + 254 | 2 + 254 | 0 + 254 | 0 + 254 | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0
Exemples:
255.255.255.192  /26
255.255.0.0  /16
224.0.0.0  /3
Bit 32: 1 adresse IP par ss-réseau, 256 / 1 = 256 ss-réseaux possibles, 256 -1 = 255 (masque).
Bit 31: 2 adresses IP par ss-réseau, 256 / 2 = 128 ss-réseaux possibles, 256 -2 = 254 (masque).
…
Bit 26 : 64 adresses IP par ss-réseau, 256 / 64 = 4 ss-réseaux possibles, 256 – 64 = 192 (masque).
Bit 25: 128 adresses IP par ss-réseau, 256 / 128 = 2 ss-réseaux possibles, 256 -128 = 128 (masque).
1 x 2 = 2
…
64 x 2 = 128

## Slide 14: Complexifier un réseau

## Slide 15: Le réseau grandit
Plus le réseau devient grand, plus il se complexifie, et risque de comprendre des:
  switchs : servent de jonction par lesquelles envoyer les mêmes informations sur plusieurs routes en parallèle.
  routeurs : relaient les informations d’une machine à l’autre en gérant qui reçoit quoi et par quelle route.

## Slide 16: Les routes: c’est quoi?
Les routes sont les connexions gérées entre les machines par… les routeurs.
Les dénominations des routes sont composées d’une plage de destination et d’une adresse « relai ». Cela permet d’utiliser une même route pour plusieurs adresses, typiquement celles d’un même sous-réseau.
Exemple:
Pour atteindre cette plage d’adresses: | les informations passent nécessairement par… | cette adresse « relai »:
29.65.6.128/25 | => | 163.172.250.12

## Slide 17: Les routes: comment les construire?
La plage de destination se définit en fonction de la base commune des adresses visées, soit l’adresse du sous-réseau. Plus la base est haute, moins la plage est grande, puisqu’il y a un plafond à 255 (voir plus bas si masqué à plus de 0?).
Exemple:
Dans Netpractice, on utilise généralement le default (0.0.0.0/0) pour les destinations d’une route partant d’un ordinateur.
En effet, peu importe où l’information doit être envoyée, il faudra passer par un même relai.
En partant de 120.7.18.192 sur un sous-réseau à un seul byte hôte (255.255.255.0),
il ne nous reste plus que 64 adresses à couvrir, ce qui revient alors à un masque de /26.
La plage de destination est alors 120.7.18.192/26.
Masque | 255.255.255.0
Adresse de sous-réseau | 120.7.18.192
Nombre d’adresses dans le sous-réseau | 255 - 192 = 64
Bit correspondant au nombre d’adresses | /26
Plage de destination | 120.7.18.192/26

## Slide 18: Les routes: comment les construire?
L’adresse « relai » sera toujours celle de la prochaine interface, soit celle suivant l’interface de la machine de départ.
A l’exception, dans Netpractice, de celle menant à internet, qui est une adresse à part (toujours donnée)?
Exemple:
Les switchs n’ont pas d’interface.
Le routeur en a autant que de routes qui le rejoignent.
Interface A1
Interface C1
Interface B1
Interface R12
switch
Interface R11
Interface R13
Route 
default => interface R1
Route 
default => interface R2
routeur
Route 
default => internet
Route 
ss-réseau/plage => interface R3

## Slide 19: Connecter son réseau à internet
Pour pouvoir communiquer avec internet, il faut utiliser des adresses publiques, et non des adresses privées.
En effet, des adresses privées pourront certes atteindre internet mais ne pourront pas recevoir d’informations de sa part en retour: le forward way fonctionnera, mais pas le reverse way.
 | Plages d’adresses privées | 
Classe A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255
Classe B | 172.16.0.0 | 172.31.0.0
Classe C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255

## Slide 20: Astuces netpractice
Les adresses d’un même sous-réseau doivent se suivre, même si elles sont partagées entre plusieurs sous-sous-réseaux. Si un sous-sous-réseau donné couvre la plage de .0 à .3 par ex., son voisin devra commencer à .4 (première adresse utilisable à .5).
Le nombre de routes partant d’internet vous indiquent combien il y a de sous-réseaux.
Les routeurs gèrent plusieurs destinations: on peut donc n’utiliser que 3 routes partant d’internet même si on a 3 sous-réseaux; le default gérera la destination mise de côté jusqu’au routeur, qui redirigera alors vers elle.
Route | Internet | Routeur
1 | -> A | -> C
2 | -> C | -> B
3 | default -> B | default -> internet