## Slide 1: Adressage ip
Se préparer pour netpractice

## Slide 2: Plan
Généralités
  Protocole TCP/IP
  Transmission des informations
  A quoi ressemble une adresse IP?
  Qu’est-ce qu’un réseau?
  Et internet dans tout ça?
Créer un réseau
  Comment déterminer les adresses IP d’un réseau?
  Comment choisir son masque?
  Le réseau grandit
  Les routes

## Slide 3: Généralités

## Slide 4: Protocole TCP/IP
Mis en place pour permettre la communication entre tous les ordinateurs, peu importe leur fabriquant.
Organise/ordonne la communication:
  quand elle commence
  qui transmet quand
  est-ce que l'info a bien été transmise
  quand elle finit.
IP (Internet Protocol):
identifie les adresses des ordinateurs impliqués.
TCP (Transmission Control Protocol):
transmet les informations d'une adresse à l'autre.

## Slide 5: Transmission des informations
Les informations sont transmises en paquets (fragmentation) afin de ne pas devoir tout renvoyer en cas de problème. Ils sont réassemblés (défragmentation) une fois arrivés.
Chaque paquet peut prendre un chemin différent, pour faciliter la circulation. Le meilleur chemin possible est déterminé par les routeurs et les commutateurs.

## Slide 6: A quoi ressemble une adresse ip?
Version 4 (IPv4)
Encore largement utilisée, notamment pour Netpractice.
Représentées en notation décimale, avec 4 bytes d’int compris entre 0 et 255 séparés par des ‘.’
Version 6 (ipv6)
Transition vers cette dernière version, qui rallonge les plages d’adresses possibles.
Représentées en notation hexadécimale, avec 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des ‘:’
105.230.37.2
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

## Slide 7: Qu’est-ce qu’un réseau?
Plusieurs machines qui communiquent les unes avec les autres via le protocole TCP/IP.
Un réseau peut être constitué de plusieurs sous-réseaux.

## Slide 8: Et internet dans tout ça?
Internet est un « méta » réseau qui regroupe tous les autres réseaux. On y accède donc également via le protocole TCP/IP

## Slide 9: Créer un réseau

## Slide 10: Comment déterminer les adresses ip D’UN RéSEAU?
En fonction du besoin (combien de machines?), on détermine une plage d’adresses IP, signifiée par un masque, qui sera appliqué à une base commune.
La première et la dernière adresse de cette plage ne sont pas attribuables à une machine.
Exemple:
Besoin | 4 machines | 
Masque | 255.255.255.248, ou /29 | Plage de 6, soit 4 adresses utilisables.
Adresse de sous-réseau | 108.210.42.10 | Base
Première adresse utilisable | 108.210.42.11 | Base + 1
Dernière adresse utilisable | 108.210.42.14 | Base + nbre d’adresses utilisables
Adresse de diffusion | 108.210.42.15 | Dernière utilisable + 1

## Slide 11: Comment choisir son masque?
On essaye de limiter le gaspillage en prenant le masque le plus proche du besoin.
Exemple:
On peut cependant anticiper des besoins futurs en prenant des plages plus grandes.
Bit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Masque | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
Nbr sous-réseaux possibles | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Nbr adresses par sous-réseaux | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Nbr adresses utilisables par ss-r. | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0
besoin de 12 adresses = 255.255.255.240 = que 2 adresses utilisables «gaspillées».
ou /28
Le masque s’écrit soit de la même façon qu’une adresse IP (4 bytes), soit par un / suivi du bit correspondant.
Exemples:
255.255.255.192  /26
255.255.0.0  /16
255.224.0.0  /3

## Slide 12: Le réseau grandit
Plus le réseau devient grand, plus il se complexifie, et risque de comprendre des:
  switchs : servent de jonction par lesquelles envoyer les mêmes informations sur plusieurs routes en parallèle.
  routeurs : relaient les informations d’une machine à l’autre en gérant qui reçoit quoi et par quelle route.

## Slide 13: Les routes
Les routes sont les connexions gérées entre les machines par… les routeurs.
Les dénominations des routes sont composées d’une plage de destination et d’une adresse « relai ». Cela permet d’utiliser une même route pour plusieurs adresses, typiquement celles d’un même sous-réseau.
Exemple:
Pour atteindre cette plage d’adresses: | les informations passent nécessairement par… | cette adresse « relai »:
29.65.6.128/25 | => | 163.172.250.12

## Slide 14: Les routes
L’adresse « relai » sera toujours celle de la prochaine interface (celle suivant l’interface de la machine de départ; les switchs n’ont pas d’interface). A l’exception de celle d’internet?
Dans Netpractice, on utilise généralement le default (0.0.0.0/0) pour les destinations d’une route partant d’un ordinateur.
En effet, peu importe où l’information doit être envoyée, il faudra passer par un même relai.